ENEA/TER/ADVISOR						Soc. Progesta S.r.L.

Progetto: Lentella Brindisi

TITOLO:

Analisi e verifica del campo di vento campionato presso il sito di lentella (Brindisi) e dimensionamento degli aereogeneratori.

AUTORI: G.Ferrari, F.Marconi1, R.Marconi1,  R.Mercuri2, L.Pinzari2, V.Rizzo.

1 Progesta; 2 stagisti ENEA

1: PROGESTA s.r.l;2: Stagisti E.N.E.A;

| Oggetto: Relazione tecnico-descrittiva | Prot n° |
| --- | --- |

| Revisione n. | Data | verifica | convalida |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 5/4/2007 | V. Rizzo | G.. Ferrarir |

INDICE

- ELEMENTI INIZIALI									3

- IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLO STUDIO					4

- IL CAMPO DI VELOCITÀ SPERIMENTALE					5

- CALCOLO E VERIFICA DELLA VELOCITÀ MEDIA DEL CAMPO DI VELOCITÀ DEL  DI VENTO  A 10  m									7

- ANALISI DEL CAMPO DI VELOCITÀ DEL VENTO A QUOTA PALA (80 m)	8

- CALCOLO E VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEL SITO			8

- DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K E C di Weibull PER IL SITO EOLICO											9

- DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO EOLICO IDONEO 			11

- CONCLUSIONI E CERTIFICAZIONE							12

BIBLIOGRAFIA                                                                                               14

- ELEMENTI INIZIALI

Per formulare il Piano Regolatore relativo all’installazione di Impianti Eolici (P.R.I.E), ogni comune deve attenersi a delle “Linee Guida” opportune, per identificare le aree eleggibili all’installazione degli stessi. Il processo d’individuazione del sito deve tener conto del regime di vento della zona, della possibilità d’accesso ai diversi siti durante la fase di cantiere ma soprattutto dell’eventuale introduzione di parametri relativi alla produttività del sito

A tale fine, il presente documento si prefigge lo scopo di fornire, attraverso uno sviluppo teorico e tecnico, la procedura per la verifica di un campo di vento, utile a stabilire se lo stesso è idoneo per l’installazione di un campo eolico con opportuno rendimento ed il dimensionamento dell’aerogeneratore più efficiente.

In questo lavoro non si prendono in considerazione le analisi relative alla situazione eolica generale del Paese ed europea, che d’altro canto possono essere rinvenuti nella vasta letteratura di settore.

Per far ciò ci si riferisce allo sviluppo matematico ampiamente testato negli USA basato sulla distribuzione di Weibull.

Utilizzando tale funzione di densità di distribuzione, applicata ai campi di velocità del vento caratteristici del sito, è possibile, come vedremo, descrivere i requisiti anemologici dello stesso, attraverso due soli parametri affinché esso possa ospitare un impianto eolico. Questa è la strada tracciata dallo U.S Federal WInd Energy Program e migliorata nel 1980 grazie agli studi dello U.S. Department of Energy (DOE) della NASA.

Sarà questa la tecnica che verrà sviluppata ed applicata nel presente documento.

- IL DIAGRAMMA DI FLUSSO DELLO STUDIO

Nel presente paragrafo si riporta nella forma sintetica del diagramma di flusso la logica degli step utilizzati nel lavoro per calcolare e dimensionare, evidenziando e rendendo palesi gli elementi in cui si sviluppano concetti e calcoli.

- IL CAMPO DI VELOCITÀ SPERIMENTALE

Le velocità nel sito sono state rilevate a cinque metri di altezza mediante un rilievo anemometrico a passo costante di 1 ora, per un periodo di otto mesi dal 25/11/2005 al 27/07/2006.

La distribuzione delle velocità a 5 metri è stata estrapolata a quota 10 m mediante la formula che tiene conto della rugosità del terreno del sito. In particolare si è utilizzata la formula:

(1)	u(Z) = U5*(z/5)^α

- Z= quota (m);

- U5= velocita a 5 m (m/s);

- α = coefficiente che dipende dalla rugosità del terreno = 0,196768

Per il calcolo di α si è fatto riferimento alla Tab. 1 che riporta i diversi valori della rugosità a seconda della tipologia dei terreni tenendo conto delle seguenti relazioni:

Tabella 1 - rugosità del terreno

Utilizzando la (1) è stato estrapolato il campo di velocità da 5 m a 10m e ad altezza pala 80 m, ottenendo le distribuzioni di velocità del vento riportate in allegato 1 nel foglio data-base di calcolo.

- CALCOLO E VERIFICA DELLA VELOCITÀ MEDIA DEL CAMPO DI VELOCITÀ DEL  DI VENTO  A 10  m

Il campo di velocità a 10 m è utile al fine di calcolare la velocità media dello stesso U10 che costituisce un valido parametro in grado, in prima approssimazione, di dare informazioni sull’efficienza del campo di velocità dal punto di vista della produzione eolica.

Infatti dagli studi effettuati negli USA è emerso che il vento di riferimento per installazione eolica deve possedere le seguenti specifiche:

- velocità media, misurata a 10 m dal suolo (U10) : 6,35 m/s;

- coefficiente k della curva di Weibull : 2,29;

- coefficiente C della curva di Weibull : 7,17 m/s.

Dal calcolo effettuato della U10m, riportato in allegato 1 si verifica che :

- U10m = 5,27 m/s.

Poiché, come detto, il valore di 6,35 è il vento di riferimento, una velocità media a 10 m di 5,17 m/s può essere ritenuta ragionevolmente accettabile a patto di avere una condizione di stabilità del vento opportuna. Ed è proprio tale condizione che si andrà a verificare nei prossimi paragrafi.

Nel grafico di figura 1 si riporta l’andamento dell’intero profilo di vento a 10 m con velocità superiore a 6,35 m/s, da cui si deduce che il profilo stesso è efficace dal punto di vista eolico.

Figura 1 – efficienza del vento a quota 10 m

5.	ANALISI DEL CAPO DI VELOCITÀ DEL VENTO A QUOTA PALA (80 m)

Utilizzando la relazione (1) si calcola il profilo di velocità a quota pala (80 m) cioè il profilo efficace per la produzione eolica.

Il profilo ad 80 m viene riportato in allegato 1. Da esso si calcola la velocità media a 80 m :

- U80m = 7,93 approssimata a 8 m/s.

Tale dato però non consente di fare alcuna valutazione definitiva sull’efficienza del sito se evinto dall’analisi della stabilità del profilo di velocità.

Per cui occorre procedere a valutale la stabilità del campo di velocità.

6.  CALCOLO E VALUTAZIONE DELLA STABILITÀ DEL SITO

Al fine di valutare la stabilità del campo di velocità del vento si è utilizzata la funzione di distribuzione di Weibull il cui andamento normalizzato è rappresentato dalla funzione:

(4)

La funzione di frequenza del vento è descritta da due parametri K e C definiti come in figura 2

Figura 2 – funzione di Weibull della frequenza del vento normalizzata

Come si vede la Weibull è descritta da due soli parametri K e C e quindi il campo eolico con detta relazione può essere caratterizzato da questi coefficienti.

Inoltre si vede come il valore di K influenzi la funzione nel senso che tanto più k è alto tanto più stretta risulta la curva e quindi più stabile è il campo eolico.

Dagli studi effettuati sul territorio USA si è dimostrato che per il vento di riferimento i valori di k e C sono:

- Coefficiente k = 2,29;

- Coefficiente C = 7,17 m/s;

- DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI K E C di Weibull PER IL SITO EOLICO

Tra le diverse correlazioni empiriche che possono essere utilizzate in funzione della conoscenza del sito si sono scelte le seguenti che sono le più testate:

(5)

(6)

(7)

Nel nostro caso si è visto sperimentalmente che la relazione più idonea per il calcolo del coefficiente k, a partire della dev.st  σ, è la (5).

Si procede al calcolo della dev.st per il profilo di vento a 80 m, ottenendo:

(8) σ = 1,83

Per cui, nota la U10m, si calcola K:

- k = 1,51;

Il valore di C secondo la (7) è:

(10)	C = 1,11 (m/s).

Si può quindi procedere al calcolo della frequenza eolica del sito mediante Weibull riportata in allegato 1 e si riporta il grafico della stessa in figura 3.

Dal grafico si evince come la frequenza del vento risulti sufficientemente stabile nel campo di velocità d’interesse. In particolare si osserva che si ottiene un punto di max nella corrispondente curva per valori piccoli di U80m. Questo risultato ci consente di stabilire che non vi sono eccessive variazioni delle velocità nell’arco di tempo di campionamento considerato (che nella maggior parte dei casi possono essere ricondotti da fenomeni anomali), attestando quindi che i campioni presi in considerazione possono ritenersi significativi per l’analisi in oggetto.

- DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO EOLICO IDONEO

Per dimensionare l’impianto eolico più efficace in funzione del campo eolico del sito di Lentella si sono prese in considerazione le caratteristiche delle macchine individuate da Progesta, riportate nella tabella 2:

tabella 2 – caratteristiche degli aerogeneratori

|  | NORDEX S 70-1,5 MW | NORDEX S 77-1,5 MW | NORDEX N80-2,5 MW | NORDEX N90- 2,3 MW | ENERCON E70-2,0 MW | ENERCON E82-2,0MW | WINWIND 1MW | ECOTECNIA 80-2,0MW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S70-1,5 MW | S77-1,5 MW | N80-2,5 MW | N90-2,3 MW | E70-2,0 MW | E82-2,0 MW | WINWIND 1MW | 2000 |
| > 17 | 1500 | 1500 | 2500 | 2300 | 2050 | 2050 | 1015,3 | 2000 |
| 16 | 1500 | 1500 | 2500 | 2300 | 2050 | 2050 | 1015,3 | 2000 |
| 15 | 1500 | 1500 | 2500 | 2300 | 2050 | 2050 | 1015,3 | 2000 |
| 14 | 1500 | 1500 | 2463 | 2300 | 2050 | 2050 | 1015,3 | 1961 |
| 13 | 1500 | 1500 | 2281 | 2300 | 1950 | 2050 | 1015,3 | 1798 |
| 12 | 1426 | 1475 | 2004 | 2230 | 1830 | 2000 | 1013,8 | 1463 |
| 11 | 1284 | 1331 | 1675 | 2012 | 1590 | 1890 | 972 | 1124 |
| 10 | 1016 | 1111 | 1319 | 1623 | 1223 | 1612 | 747,4 | 815 |
| 9 | 736 | 854 | 974 | 1237 | 892 | 1180 | 543,5 | 549 |
| 8 | 531 | 600 | 667 | 870 | 626 | 851 | 380,2 | 346 |
| 7 | 329 | 400 | 433 | 580 | 400 | 532 | 246,8 | 197 |
| 6 | 190 | 244 | 251 | 352 | 240 | 321 | 149,4 | 97 |
| 5 | 87 | 131 | 121 | 175 | 127 | 174 | 77,8 | 32 |
| 4 | 24 | 44 | 15 | 35 | 56 | 82 | 32,9 | 32 |
| 3 |  |  |  |  | 18 | 25 | 8,5 |  |
| < 3 |  |  |  |  | 2 | 3 |  |  |

Nella tabella si sono evidenziate le velocità di cat –in (colore verde) Uc e le velocità di cut-off (colore giallo)  Uf.

Da tale tabella, conoscendo la velocità media Um80 = 8 m/s del notro profilo di velocità procediamo ad individuare gli aerogeneratori più indicati allo stesso.

La tabella 3 riporta il dimensionamento e il fattore di utilizzo che è dato da:

| Um velocità media (m/s) | tipo di macchina | Uc velocità di cut-in (m/s) | Er potenza nominale kW | E potenza fornita kW | CF fattore di utilizzo | ф = Ur/Uc rapporto di progetto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | S70-1,5 MW | 4 | 2500 | 667 | 0,27 | 2,00 |
| 8 | N80-2,5 MW | 4 | 2500 | 531 | 0,21 | 2,00 |
| 8 | S77-1,5 MW | 4 | 1500 | 600 | 0,40 | 2,00 |
| 8 | N90-2,3 MW | 4 | 2300 | 870 | 0,38 | 2,00 |
| 8 | E70-2,0 MW | 3 | 2050 | 626 | 0,31 | 2,67 |

- CF = E/Er, dove:

  - E = energia di funzionamento con il profilo di velocità del sito (kW/h);

  - E = energia nominale dell’aerogeneratore (kW/h);

TABELLA 3 – QUADRO SINTETICO DI DIMENSIONAMENTO

- CONCLUSIONI E CERTIFICAZIONE

Dalla tabella 3 e da tutta l’analisi precedente si deduce che il fattore di utilizzo (CF) migliore è 0,40 per l’aerogeneratore S77-1,5 MW,  tuttavia con esso si estraggono solo 600 kW di potenza di esercizio, mentre con CF = 0,38 si individua il N90-2,3 MW da cui si ottengono circa 900 kW.

Quindi è questa la macchina, fra quelle scelte, più adatta al profilo anemometrico del sito di Lentella.

Infine, dall’analisi delle frequenze effettuata, si Certifica che i dati anemometrici raccolti sono idonei sia per caratteristiche tecniche che per rappresentatività del campione, in quanto consentono un’analisi di frequenza attraverso la funzione di Weibull corretta al punto che la curva di frequenza del vento appare sostanzialmente stabile nei campi di velocità di innesco e permanenza delle macchine individuate.

Per cui il sito di Lentella è idoneo all’istallazione di una wind-farm capace di produre energia eolica sufficiente, tenendo conto che, con un singolo generatore eolico del tipo Nordex N90-2,3 MW, si erogano circa 900 kW .

Considerando un tempo medio di funzionamento di 3500 h/anno (standard) si hanno per ciascuna macchina :

Potenza N90-2,3 MW = 900*3500 = 3,15 MWh.

Per cui con un campo di 100 generatori si producono circa 300 MWh cioè 3 GWh.

Tenendo presente che la massima potenza erogata alle utenze domestiche è di 3 KWh, un’aereogeneratore è in grado di soddisfare un fabbisogno energetico di circa 1000 utenze domestiche, corrispondenti a 4000 – 4500 persone (ipotizzando 4 abitanti medi per nucleo familiare), paragonabile alle dimensioni medie di un comune italiano.

Un altro aspetto fondamentale, per la valutazione della fattibilità economica dell’intervento energetico, è il fattore di utilizzo, il quale può essere assimilato come una misura della produzione di energia della turbina, rapportata al valore nominale della stessa. Assumendo che per impianti eolici che presentino valori di CF inferiori a 0,2 (ovvero che producono una quantità di energia inferiore al 20% di valore erogabile qualora si operasse costantemente in condizioni nominali) l’intervento possa considerarsi economicamente non conveniente, si evince, dall’analisi fatta precedentemente, che per valori prossimi a 0,4 l’impianto possa ritenersi più che soddisfacente.

In particolare si è osservato che grazie all’installazione di macchine aventi un’altezza al mozzo di 80 metri, è possibile trovare condizioni anemologiche sfruttabili anche a quote basse, consentendo tra l’altro notevoli vantaggi da un punto di vista di facilità d’accesso e di installazione, con un conseguente risparmio nella manutenzione dell’impianto.

BIBLIOGRAFIA:

# Text boxes

Calcolo della distribuzione della stabilità del campo di vento

analisi delle macchine più efficienti

Individuazione della macchina da utilizzare e calcolo dei parametri di esercizio in base al capo di vento

Verifica della distribuzione della ventosità del sito

Verifica dell’efficacia della velocità

Calcolo della potenza di esercizio  dalle caratteristiche delle macchine prescelte

Calcolo velocità a 10 m (altezza pala)

Calcolo della velocità media a 10 m U10m

Calcolo con correlazioni dei parametri K e C della D. di Weibull

Calcolo della velocità media a 80m U80m

Calcolo del campo di velocità a 80 m (altezza) pala)

Dati input

Campo di velocità sperimentale sul sito

a 5 m